## Slide 1
オペレーティングシステム
#13 ファイル：ファイル基礎

## Slide 2
13.1
ファイルによる二次記憶の管理

## Slide 3: 記憶領域
 | 容量 | 揮発
レジスタ | 小 | 揮発
主記憶 | 小 | 揮発
二次記憶 | 大 | 不揮発
ハードディスク，
磁気テープ（DATなど），
光ディスク（MO, CD, DVD），
フラッシュメモリ

## Slide 4: アクセス方式
主記憶
  アドレス
    論理アドレス
    物理アドレス
二次記憶
  ファイルによる抽象化
    管理すべき領域が膨大であるため 主記憶におけるアドレスのような仕組みだけでは 管理しにくい

## Slide 5: ファイルの理想条件
ファイル
  任意の時点で作成可能
  大きさを拡大・縮小可能
  プロセス間で共有可能
  大きさに制限なし （二次記憶領域の大きさを超えない限り）
ファイル名
  自由に設定可能
  同一ファイルを複数の名前で参照可能

## Slide 6
13.2
二次記憶の種類とアクセス方法

## Slide 7: デバイスとアクセス方式
テープ型デバイス | 順次アクセス方式
ディスク型デバイス | 直接アクセス方式

## Slide 8: デバイスとアクセス方式
テープ型デバイス | 順次アクセス方式
ディスク型デバイス | 直接アクセス方式

## Slide 9: テープ型デバイス
磁気テープ
  オープンリール
  CMT (Cartridge Magnetic Tape)
  DLT (Digital Linear Tape)
  LTO (Linear Tape-Open Ultrium)
  QIC (Quarter Inch Cartridge)
  Exabyte
  DDS (Digital Data Storage)
  etc...

## Slide 10
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/09343/

## Slide 11: 磁気テープの構造
テープ上の物理的なデータ配置
  物理レコード
    1処理でテープから読み出す単位
  IRG (Inter-Record Gap，aka IBG)
    レコード間に置く空白領域
テープ
EOF
(End Of File)
ファイル
物理レコード
IRG
(Inter-Record Gap)
テープの先頭
（BOT）
テープの末尾
（EOT）

## Slide 12: 磁気テープの構造
テープ上の物理的なデータ配置
物理レコード
テープ
物理レコード
IRG
(Inter-Record Gap)
論理レコード

## Slide 13: IRG
IRG
  物理レコード間の空白領域
  IBG (Inter-Block Gap) と呼ぶことも
物理レコード長が記憶容量に影響
  IRG と物理レコードの比率が変化するため

## Slide 14: DATなど（ヘリカルスキャン）
テープ上の物理的なデータ配置
論理的なデータの並び
  短いテープ長，遅い回転数で多くのデータを格納可能
テープ
余談：ヘリカルスキャン方式は、東芝の澤崎憲一博士により開発された。
https://toshiba-mirai-kagakukan.jp/learn/history/ichigoki/1959vtr/index_j.htm

## Slide 15: 順次アクセス方式
磁気テープ
  データの並びは一次元
  連続的にデータを読み出す（順次アクセス）に向く
  特定のファイルを探すような場合，テープの最初から ずっと見ていかなければならない
テープにおいて可能な処理
  テープヘッドのある位置から物理レコードを読み出す
  テープの先頭（BOT）まで巻き戻す
  ファイルの終わり（EOF，次のファイルの先頭） までテープヘッドを進める

## Slide 16: デバイスとアクセス方式
テープ型デバイス | 順次アクセス方式
ディスク型デバイス | 直接アクセス方式

## Slide 17: ディスク型デバイス
磁気ディスク
  Floppy Disk
  Hard Disk
光磁気ディスク
  MO
光ディスク
  CD
  DVD

## Slide 18: ディスク
トラック
セクタ

## Slide 19: ハードディスク上の位置指定
ボリューム
  ハードディスクドライブの指定
シリンダ番号
  複数ディスク上の同一半径トラックの集合
ヘッド番号
  ヘッドの番号（ディスク枚数 x 2）
セクタ番号

## Slide 20: シーク速度
ハードディスクへのアクセス
  任意の場所を直接指定可能（直接アクセス）
アクセスの手順
  シリンダ（ディスク）を回転
  ヘッドを回転し目的セクタへ
アクセス速度（シーク速度）
  非常に遅い：数msから数十ms
    参考：CPUの1命令の動作速度は 0.5から1ns

## Slide 21
13.3
プログラム側から見た
二次記憶アクセス方式

## Slide 22: アクセス方式の分類
ファイル構造を意識する場合
  順編成
  直接編成
  区分編成
  索引順編成
ファイル構造を意識しない場合
  ストリーム型入出力

## Slide 23: アクセス方式の分類
ファイル構造を意識する場合
  順編成
  直接編成
  区分編成
  索引順編成
ファイル構造を意識しない場合
  ストリーム型入出力

## Slide 24: 順編成と直接編成
順編成
  順次アクセス
  ヘッドの位置を表すポインタ変数を用いる
直接編成
  直接アクセス
  セクタ単位での読み書き
区分編成
  ファイルを複数の仮想的な区分（メンバ）に分割
  区分単位で読み書き

## Slide 25: アクセス方式の分類
ファイル構造を意識する場合
  順編成
  直接編成
  区分編成
  索引順編成
ファイル構造を意識しない場合
  ストリーム型入出力

## Slide 26: 索引順編成
ファイル名でなく検索語でファイル位置を指定
ID
ポインタ
（トラック，セクタ）
N3
(1, 7)
P5
(2, 1)
A6
(2, 2)
Q9
(1, 1)
：
：
0
検索
「Ｎ」
ファイルの内容を代表するような値

## Slide 27: アクセス方式の分類
ファイル構造を意識する場合
  順編成
  直接編成
  区分編成
  索引順編成
ファイル構造を意識しない場合
  ストリーム型入出力

## Slide 28: ストリーム型入出力
「ファイル構造を意識しない」とは
  ファイルの読み書き時に レコードやセクタを意識しない
  ファイルは区切りのないバイト列として読み書き
ストリーム型入出力
  Windows, UNIX などで採用
  ファイルの先頭 or ファイルポインタの位置に 読み書き操作可能
  バイト単位での読み書きが可能
ストリーム型入出力

## Slide 29
13.4
階層化ディレクトリシステム

## Slide 30: 階層化ディレクトリシステム
ファイル名重複の問題
  特に複数ユーザで利用する場合など， 同一ファイル名を使用したい場合
  ファイルを構造的に管理したい
  「ディレクトリ」と呼ぶ「容れ物」で管理
参考：現実世界における保管場所
  洋服：「自分の家の」「自分の部屋の」「タンスの」「2番目の引き出し」
  保管場所はある「容れ物」であり，その容れ物は さらに大きな「容れ物」内に位置している
  「自分の家」も， 「自分の町」などの更に大きな容れ物の中

## Slide 31: 階層化ディレクトリシステム
「入れ子構造」
  便宜的に木構造で描くことが多い
  最大の「容れ物」は木構造における木の根に位置するため「ルートディレクトリ」と呼ばれる
ファイル
ファイル
ファイル
ルート

## Slide 32: UNIXにおけるパス（path）
ファイルの格納場所を指定する書式
  絶対パス
    ルートディレクトリからの経路
  相対パス
    他のファイルやディレクトリ （一般にはカレントディレクトリ） からの経路
特殊記法
  . ：カレントディレクトリ
  .. ：親ディレクトリ
  ~ ：ホームディレクトリ

## Slide 33: 絶対パスと相対パス
  Aがカレントディレクトリの場合の ファイルaのパス表記
絶対パス
  /A/a
相対パス
  a
  ./a
  ../A/a
/
A
B
C
E
F
G
H
a

## Slide 34: 絶対パスと相対パス
/
A
B
C
E
F
G
H
a
A
B
C
a
E
F
G
H
/
A
C
ファイル
実体
ディレクトリ
ファイル

## Slide 35: リンク
同一ファイルを複数名で参照可能にするしくみ
ハードリンク
/
A
B
a
A
B
a
b
/
A
B
ファイル
実体
b

## Slide 36: リンク
同一ファイルを複数名で参照可能にするしくみ
シンボリックリンク
/
A
B
a
A
B
a
b
/A/a
/
A
B
ファイル
実体
b
ファイル実体への
ポインタではなく
パス情報を記憶

## Slide 37: リンク
ハードリンク
  ファイル実体を複数のディレクトリファイルが指す
  全てのファイル名に対し削除が行われると ファイルは削除される
シンボリックリンク
  ファイル実体へのポインタではなく， ファイル名のパス情報により参照
  ファイルが削除された場合， シンボリックリンクだけが残ってしまう （参照先の実体が存在しないリンクに）

## Slide 38
13.5
領域割り当て方式

## Slide 39: 領域割り当て
ファイルに対する領域の割り当て
  ディスク型の場合
  「プロセスに対する主記憶領域の割当て」と同様 「ファイルに対する二次記憶領域の割当て」が必要

## Slide 40: 領域割り当て方式
固定長割り当て方式
    プロセスが必要とする量の二次記憶領域を 1セクタまたは1クラスタ（複数セクタをまとめた単位） 単位で割り当てる
  複数の単位領域の集合を一領域として扱う仕組が必要
    リスト方式
    インデクス方式
連続領域割り当て方式
    プロセス実行前に， 必要となる大きさの連続したセクタを割り当てる

## Slide 41: 領域割り当て方式
固定長割り当て方式
    プロセスが必要とする量の二次記憶領域を 1セクタまたは1クラスタ（複数セクタをまとめた単位） 単位で割り当てる
  複数の単位領域の集合を一領域として扱う仕組が必要
    リスト方式
    インデクス方式
連続領域割り当て方式
    プロセス実行前に， 必要となる大きさの連続したセクタを割り当てる

## Slide 42: リスト方式
ファイル構成セクタをリストで管理
  ディレクトリファイルは先頭構成セクタへのポインタ を保持
  セクタの最後に次のセクタへのポインタを格納
a

## Slide 43: インデクス方式
セクタの連結をテーブルで管理
a
1
0
1
2
3
4
7
6
5
11
8
10
9
15
14
12
13
19
18
17
16
23
22
20
21
4
22
END
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
:
21
22

## Slide 44: 領域割り当て方式
固定長割り当て方式
    プロセスが必要とする量の二次記憶領域を 1セクタまたは1クラスタ（複数セクタをまとめた単位） 単位で割り当てる
  複数の単位領域の集合を一領域として扱う仕組が必要
    リスト方式
    インデクス方式
連続領域割り当て方式
    プロセス実行前に， 必要となる大きさの連続したセクタを割り当てる

## Slide 45: 連続割り当て方式
高速なファイルシステムの要求
  固定長割り当てでは，複数領域を連結するための 再構成オーバヘッドが存在し，アクセス時間が長い
連続割り当ての利点
  ヘッド回転数の減少
  ファイル内相対位置 が求めやすいため ランダムアクセスも 容易
0
1
2
3
4
7
6
5
11
8
10
9
15
14
12
13
19
18
17
16
23
22
20
21

## Slide 46: 固定長割当て v.s. 連続領域割当て
固定長割り当て
  ×アクセス時間：長
    複数セクタの再構成
  ○空セクタさえあれば いつでも割り当て可
  ○割り当て領域の 大きさ変更が容易
  ○効率的な割り当て （無駄セクタが少）
連続領域割り当て
  ○アクセス時間：短
    連続領域
    ランダムアクセスも高速
  ×割り当てはプロセス 開始時のみ
  ×大きさ変更が困難
  ×領域が余っているのに連続していないので、割り当てることができない ＝＞注意

## Slide 47: 二種類のディスクフラグメンテーション
固定長割り当て時
  主にハードディスクにおいて、とびとびのセクターをアクセスするために、ヘッドのシーク時間およびトラック内の当該セクターへの移動時間によるアクセス速度の低下
  (Windows) デフラグ＝＞連続領域に再割り当て
    SSDでは無意味
連続領域割り当て時
  全体的にはハードディスクの容量は十分余っているのに、連続したセクターが割り当てられないことにより、使えない細かな領域のみが残ってしまう
    主記憶領域割り当て時の可変長割り当てと同じ仕組み
      但し、セクター単位の固定長領域を割り当てていることに注意が必要
ハードディスクの場合も、セクター単位でしか割り当てられないため、セクター内での余り領域は存在するが、それは固定長割り当てでも、連続領域割り当てでも同じ（主記憶割り当てとは異なることに注意）
というより有害

## Slide 48: まとめ
二次記憶
  テープ型デバイス
    順次アクセスのみ可能
  ディスク型デバイス
    直接アクセス可能
ファイル
  データが存在するセクタ番号に対して， ユーザが利用・管理しやすい「ファイル名」による アクセスを可能とする仕組み